CatWalkTM XT 操作注意事项

仪器使用结束后请务必做好仪器清洗工作和使用登记记录！

1.使用此仪器需要密码狗，未经允许请勿插在电脑上的将密码狗私自带走。

2.本仪器配置的利用光的全反射原理反映动物步态情况，因此使用后必须将玻璃底板擦拭干净，防止污渍反射的光干扰动物足部反光，导致实验数据产生误差。

3.使用时尽量遮挡住实验室光源全部，保持黑暗状态有利于动物足部反光的识别。

4.实验结束后将相机盖盖住镜头，防止相机镜头损伤或者落灰。

5.使用过程中，如果仪器出现任何情况的报警，请及时联系管理员老师，进行处理。

6.由于本仪器数据结果占用空间较大，请实验后及时拷贝备份数据，我们会定期清理电脑中保存的一个月以前的数据。拷贝数据时请确保您的优盘或者移动硬盘已经进行格式化，防止电脑感染病毒。