蔡司 Scanner数字玻片扫描仪操作注意事项

仪器使用结束后请务必做好仪器清洗工作和使用登记记录！

- 使用过程中，务必不要碰到最外面的这根黑色光纤，很容易损坏

- 使用样品夹之前检查夹子是否有弯曲变形，变形的架子在扫片过程中容易卡片

- 不用荧光扫描可以不开后面的激光器。

- 样品夹放入托盘内确保嵌入。

- 相机在使用过程中会发热，超过一定温度会出现报警，如果仪器出现任何情况的报警，请及时联系管理员老师，进行处理。

- 实验结束后，请及时关机，并切断机器的所有电源。

- 实验结束后，请及时倾倒废液，清理桌面，做好使用登记。

- 请及时倾倒废液，清理桌面，做好使用登记。